ACV GQ17Lite является цифровой видеокамерой с возможностью ведения съемки в высоком (FULL HD) разрешении, с функцией WiFi. Данное устройство может использоваться как обычная видеокамера высокой чёткости, так и в качестве профессионального автомобильного видео-регистратора с функцией WiFi. В модели используется SD карта в качестве карты памяти. GQ17Lite имеет компактный размер, потребляет мало энергии и удобен в эксплуатации. Для передачи видео можно использовать HDMI кабель для проигрывания видео на экранах с высоким разрешением. Также, для передачи видео можно использовать WiFi.

Насладитесь качеством высокого разрешения в формате FULL HD.

- Функция WiFi

- Разрешение изображения 1920x1080 FULLHD

- 30/60 кадров в секунду для плавного потока видео.

- 2 вида разрешения могут быть выбраны при записи видео.

- Широкоформатный объектив - 120 градусов

- Используется передовая технология сжатия видео H.264

- Экран 2.7 дюйма с возможностью просмотра видео во время записи.

- LED подсветка для улучшенной записи ночью.

- Поддержка HDMI для передачи видео в высоком качестве.

- Мощная защита файлов, даже в процессе записи, при неожиданном отключении питания, повреждении машины и др., видео будет сохранено.

- Специальная автоматическая присоска, удобная при снятии и фиксации.

- Функция циклической записи без потери данных.

- Зарядка адоптирована к автоприкуривателю,что позволяет использовать устройство во время вождения

- Автоматический старт/стоп записи видео.

- Возможность просмотра видео на регистраторе.

- Возможность настроить длительность каждого отрезка времени при циклической записи.

- Возможность нанесения штампов на видео: время, дата и др.

- Датчик движения. Съёмка видео начнется после обнаружения объекта автоматически .

- Функция захвата картинки во время видео записи(Screenshots).

- Возможность подключать и заряжать по средством USB кабеля.

- Интуитивно понятный интерфейс.

- Поодержка SD карт памяти до 32Гб

Power (Питание): Нажмите для включения. Нажмите и удерживаете 3 секунды для отключения.

Кнопка MODE (Режим): используется для выбора режимов: видео съёмки, фото съёмки, режим просмотра и меню настроек. Для блокировки и разблокировки функций.

Кнопка Capture (Видео/Фото) : Используется для получения фотоснимка. В режиме просмотра, нажатие кнопки вызывает меню удаления файлов.

Кнопки Влево/Вправо : В режиме меню, используется для выбора пункта меню, в режиме просмотра для выбора файла, во время видео записи «Влево» отключает/включает микрофон, «Вправо» отключает подсветку дисплея. В режиме просмотра видео используется для перемотки видео.

Кнопка REC/OK : В режиме меню используется для выбора. В режиме просмотра видео для остановки и воспроизведения видео. В режиме фото для выбора и просмотра изображения. В режиме меню для выбора пункта меня и его настройки. Используется для начала и окончания записи

Кнопка Lock/Unlock : Используется для блокировки и разблокировки файлов.

Wifi: Используется для включения и выключения Wifi, возможно использовать на расстоянии до 5 метров.

Состояние аккумулятора:

1) Индикатор состояния заряда:

Полный          Половина        Низкий           Разряжен

- Зарядка аккумулятора:

2) Данное устройство может подзаряжаться от сети по средством зарядного устройства или по средством USB от компьютера.

- Подсоединение к 12v/24v к автомобильному зарядному устройству.

3) Подключите устройство к автомобильному прикуривателю. Во время записи при вождении, рекомендуется использовать циклический режим видеозаписи. При включении двигателя запись начнется автоматически, при выключения двигателя файлы автоматически сохранятся, после чего видео регистратор отключится.

Примечание: необходимо использовать 5V -1.5A  внешнее зарядное устройство.

-Использование карты памяти:

1)При установке карты памяти убедитесь в её правильном направлении, при неправильной установки возможно повреждение карты памяти или видео регистратора.

2)Необходимо использовать высокоскоростные SDHC TF карты не ниже 6 класса.

3)Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти.

Включение/выключение и авто отключение устройства:

1) Нажмите и удерживайте кнопку Power в течение одной секунды для включения видео регистратора.

2) Для экономии заряда батареи включите в меню функцию авто выключения через определенный интервал времени. Устройство автоматически выключится если регистратор не находится в режиме записи и не используется.

Основные функции

В режиме видеокамеры и фото:

1)Нажмите кнопку Video/Photo для начала записи видео, а затем нажмите кнопку еще раз для окончания записи. Во время процесса записи на экране появиться значок.

2) Для выбора режима подсветки (вспышки) используйте кнопку выключения питания, кратковременное нажатие кнопки переключает режимы подсветки.   подсветка включена всегда       автоматический режим, подсветка выключена. .

3)Во время видеозаписи можно отключить запись звука.

4) Включить/выключить Wifi: в предварительном просмотре  для включения Wifi нажмите и удерживайте кнопку Влево/ Вкл WiFi, для выключения нажмите кнопку Влево/LED Вкл,Выкл/Выкл Wifi.

5) В фото режиме нажмите Video/Photo для фотосъемки.

6) Режим меню: в режиме предварительного просмотра нажмите Menu/Photo для перехода в меню устройства, используйте кнопки влево и вправо для выбора пункта меню и кнопку Video/Photo для подтверждения и сохранения настройки.

Режим воспроизведения.

- В режиме просмотра нажмите кнопку Mode. В режиме просмотра на экране будут отображены все видео и аудиозаписи, кнопки влево и вправо для выбора видео или фото файла

- Для воспроизведения видео нажмите кнопку Video/Photo, для начала и остановки просмотра видео записи, влево и вправо для быстрой перемотки. Menu для выхода из режима воспроизведения.

- Удаление: в режиме воспроизведения нажмите кнопку Menu/Photo для входа в меню, используйте кнопки влево и вправо что бы выбрать пункт удаления, кнопкой Video/Photo подтвердите удаление файла или группы файлов.

Совет: во время видео и фото съемки максимально уменьшите тряску аппарата.

Режим меню:

1) Доступные настройки разрешения видео: 1920x1080P30 и 1280x720P60

2) Циклическая видеозапись: при установке режима циклической видеозаписи, после заполнения TF карты запись будет происходить по верх записанных файлов.

3) Настройки датчика движения вкл/выкл. Запись начнется после обнаружения объекта в поле зрения (2 сек).

4) Автоматическая запись видео при запуске двигателя автомобиля: при подключении видео регистратора к сети автомобиля запись начнется спустя 3 секунды после запуска двигателя автомобиля.

5) Задержка записи:  возможно настроить автоматическое включение видео регистратора на необходимое Вам время.

6) Штамп: возможность нанесения штампа времени, даты и номера машины.

7) Запись звука: микрофон вкл/выкл.

8) Язык: выбор языка.

9) TV: NTSC/PAL

10) Автоматическое выключение:  установите отключение устройства по времени.

11) Форматирование: функция форматирования TF карты.

12) Автоматическое отключение экрана:   установка автоматического отключения экрана; нажмите любую клавишу для возобновления работы экрана.

13) Сброс: используется для возврата к заводским настройкам.

14) Ночной режим: при плохом освещении ночной режим улучшит качество видео.  Антибликовая функция убирает блики при записи видео в ночном режиме.

15) Версия прошивки: указывает на серийный номер прошивки видео регистратора.

16) Настройки пароля Wifi: кнопки влево и вправо для настроек пароля Wifi

Руководство по блокировке  и разблокировке файлов:

- Во время записи нажмите Mode для блокировки файла, при повторном нажатии файл будет разблокирован.

- В режиме просмотра файлов, нажмите копку power для блокировки/разблокировки файла.

| Сенсор | 3Mп CMOS сенсор, 1/3 дюйма |
| --- | --- |
| Линза | 5 фиксированных линз, апертура 2.5+-5%, фокус 3.4mm |
| Дисплей | 2.7 дюйма 16:9 TFT LCD |
| Видео-выход | AV (CVBS) выход: композитный NTSC/PAL , высокого разрешения TV выход: HDMI |
| Фотосъемка | Файлы формата JPG, 3.0 Мп |
| Видеосъемка | Кодек H. 264, Разрешение: 1080p (1920x1080) 30 к/с, 720p (1280x720) 30 к/с |
| Звук | Встроенный микрофон и динамик |
| Карта памяти | Слот для micro SDHC карты памяти (до 32 ГБ/Класс 6 и выше) |
| Затвор | Электронный |
| Аккумулятор | 400mAh, 3.7V литий-полимерный |
| Размеры | 79.5*55.5*35.5мм |
| Вес | 96.7 грамм |

- Ошибка при записи видео или фото

Проверьте TF карту. Возможно, она заблокирована, или недостаточно места.

- Сбой устройства в процессе видео/фото записи

Скорость записи файлов с высоким разрешением превышает технические характеристики карты. Используйте высокоскоростные micro SD карты с классом 6 и выше

- Во время просмотров файлов на экране появляется надпись «ошибка файла»

Системная ошибка, вызванная частой записью и удалением информации. Отформатируйте карту.

- Нет изображения на экране телевизора.

Проверьте правильность подключения кабелей AV или HDMI. Убедитесь, что телевизор переключен в нужный режим.

- Нечеткое изображение при записи информации.

Протрите объектив устройства и/или лобовое стекло Вашего транспортного средства.

Инструкция по эксплуатации

Нажмите эту иконку для перехода в режим видео, нажмите на красный значок для записи.

Нажмите эту иконку для перехода в режим камеры, а затем нажмите среднюю кнопку, чтобы сделать снимок.

Нажмите эту иконку для просмотра видео и фото на DV файл, также возможно в данном меню можно удалить и скачать файл.

Нажмите на этот значок, чтобы зайти в настройки DV и SD-карт.

Определяет текущий уровень заряда аккумулятора DV

Определяет текущее WiFi сигнал  DV

Нажмите на значок, чтобы установить разрешение, а так же даннай значок показывает свободное место на SD карте.

Подключение регистратора к системе IOS

В устройстве откройте приложение на рисунке 1 Store> <App, нажмите на кнопку "поиск", в поле поиска введите «Ismart DV" еще предстоит найти программы и нажмите на "Free" кнопку, чтобы ввести имя пользователя и пароль для скачивания (рис. 2 ), найденный после успешной загрузки Ismart DV приложения можно использовать (рис. 3)

Рис 1                     рис 2               рис 3

Подключение регистратора к системе Android

Открытие приложения <Play >, нажмите на кнопку "Поиск" (рис. 2), в поле поиска введите «Ismart ДВ" после подтверждения соответствующего заявления, нужно нажать Ismart DV (рис. 3), нажмите на кнопку "Установить" (Рисунок IV). Нажмите на кнопку "Принять и загрузить" (рис. V).

Рис1				   Рис 2		        Рис 3

Рис 4               Рис 5

# Text boxes

Общее описание продукта

Оcобенности продукта

Влево/ Вкл WiFi

Питание

Вправо/LED Вкл,Выкл/Выкл Wifi

Режим

LCD

MIC

USB

AV

TF

Сброс

Объектив

LED подсветка

Функции кнопок

External GPS connector

Руководство по использованию и эксплуатации

Видео/ Фото

Меню/ Фото

Подключение регистратора к системе Android

Возможные неисправности