Оглавление:

- Описание

- Комплектация

- Установка

- Настройка

- Сертификаты

MS-Chip – это устройство для увеличения мощности турбированных двигателей, разработанное в Германии, компанией SWISS CHIPTECH. На протяжении 12 лет, компания SWISS CHIPTECH, подтверждает своё превосходство и высокое качество в электронике управления двигателем.

MS-Chip выполняет роль дополнительного «компьютера», который, совместно с блоком управления, обрабатывает все поступающие данные с датчиков и оптимизирует работу двигателя и турбины. Это значительно улучшает мощность двигателя и крутящий момент,

а расход топлива при этом снижается, т.к. двигателю необходимо затратить меньше энергии для достижения определенной скорости. Оптимизация работы двигателя включает в себя уменьшение эффекта  «турбоямы».

Прирост мощности ощутим во всех диапазонах оборотов двигателя, а высокоскоростная микропроцессорная обработка сигналов приводит к более мягкой и «эластичной» работе двигателя. Высокое качество продукта для нас является приоритетом. Перед выпуском MS-Chip для конкретного двигателя, проводится ряд сложнейших испытаний и детальных изучений характеристик и возможностей двигателя.

В отличие от других подобных продуктов, MS-Chip показывает высокий результат по увеличению характеристик двигателя и сохраняет ресурс всей системы в целом. Корпус

MS-Chip выполнен из материалов, защищающих от влаги, пыли и прочих загрязнителей, не допуская возможности проникновения их внутрь прибора. Надежный ударостойкий корпус защищает его от механических повреждений и вибрации.

Состав комплекта чип-тюнинга MS-Chip

- Блок увеличения мощности MS-Chip

- Провод для подключения к штатным разъёмам двигателя.

- Флешка Ms-Chip (Презентация MS-Chip, гарантийная политика, гарантийный талон, сертификат Ростест, фото установки MS-Chip, техническая документация)

- Защитный чехол

Инструкция по установке MS-Chip Sport

Советы по установке:

Внимательно прочитайте и следуйте инструкции по установке данного устройства. Данная инструкция является общим алгоритмом действий по установке устройства на автомобиль. Производитель не несет ответственности за работу автомобиля, если установка произведена с отклонениями от данной инструкции.

Условные обозначения:

- Внимание! Возможен риск для человека или устройства

Для Вашей безопасности, следуйте нашей инструкции. Все компоненты устройства SCCRD (SCP)  должны быть защищены от влаги.

Подготовка к установке:

Убедитесь что в замке зажигания нет ключа и двигатель выключен

Прежде чем отсоединить штекер от Common-Rails, закройте все двери и заблокируйте центральный замок с ключа автомобиля, на 2-5 минут (на большинстве автомобилей, вы услышите щелчок в моторном отсеке).

При необходимости демонтируйте крышку двигателя, intercooler и др. элементы, которые препятствуют к доступу сенсора (штекеру) common-rail.

Возможные местонахождения сенсора (штекера) common-rail:

| Common-rail Bosch EDC16/17 (3 кабеля) | Common-rail (3-кабеля) |
| --- | --- |

В зависимости от модели автомобиля сенсор (штекер) может находится в различных местах

Установка:

- Разъедините штекер и подключите в разрыв кабель из комплекта MS-Chip.

Убедитесь что все штекеры подключены верно (до щелчка)

Штекеры имеют различную форму, в зависимости от модели автомобиля

Подключите штекер к блоку MS-Chip Sport. И задвиньте фиксатор на разъеме подключения блока.

Убедитесь что все кабели и разъемы подключены

- Блок MS-Chip необходимо поместить в чехол из комплекта и разместить его, в моторном отсеке в защищенном месте от влаги и вибраций.

- Установите ранее демонтированные части на место.

Производитель не несет ответственность за не корректную установку оборудования!!!

Настройка блока увеличения мощности MS-Chip Sport

Для дизельных двигателей:

Изменить производительность работы Ms-Chip  можно отрегулировав настройки  процессора.

1. Откройте устройство.

- Аккуратно демонтируйте верхнюю крышку корпуса MS-Chip.

- Выставите нужные вам настройки.

- Защёлкните верхнюю крышку

2. Изменение параметров.

Внимание! Настройки на V6  разрешены только после консультации с техническим специалистом представительства MS-Chip в вашем регионе .  Обычно CPU отправляет оптимальные настройки двигателю.

Регулировка осуществляется тремя переключателями SW1, SW2 и SW3.

SW1-Регулировка мощности:

1. Уменьшение мощности

Позиция  4: -1,5%

Позиция 3: -3%

Позиция 2: -4,5%

Позиция 1: -6%

Позиция 0: -7,5%

2. Увеличение мощности

Позиция 6: +2,5%

Позиция 7: +5%

Позиция 8: +7,5%

Позиция 9: +10%

SW 2  Регулирует скорость выхода блока Ms-Chip на максимальную мощность.

Позиция  1:  на один шаг медленнее

Позиция 2: на 2 шага медленнее

Позиция 3: на 3 шага медленнее

Позиция 4: на 4 шага медленнее

Позиция 5: на 5 шагов медленнее

Позиция 6: на 1 шаг быстрее

Позиция 7: на 2 шага быстрее

Позиция 8: на 3 шага быстрее

Позиция 9: на 4 шага быстрее

SW3 – Уменьшает производительность MS-Chip  на высоких оборотах  двигателя (Этот параметр регулируется  если автомобиль не может разогнаться до максимальной скорости  ( отсечка на 150 – 180 км/ч) или если на высоких оборотах появляется ошибка Check Engine.

Стандартная позиция -  0

Позиция  1: -2%

Позиция 2: -4%

Позиция 3: -6%

Позиция 4: -8%

Позиция 5: -10%

Позиция 6: -12%

Позиция 7: -14%

Позиция 8: -16%

Позиция 9: -18%

Для бензиновых двигателей:

Изменить производительность работы Ms-Chip  можно отрегулировав настройки  процессора.

1. Откройте устройство.

- Аккуратно демонтируйте верхнюю крышку корпуса MS-Chip.

- Выставите нужные вам настройки.

- Защёлкните верхнюю крышку

2. Изменение параметров.

Внимание! Настройки на V6  разрешены только после консультации с техническим специалистом представительства MS-Chip в вашем регионе .  Обычно CPU отправляет оптимальные настройки двигателю.

Регулировка осуществляется двумя переключателями SW1 ,SW2.

SW1 Регулировка мощности:

1. Уменьшение мощности

Позиция  4: -1,5%

Позиция 3: -3%

Позиция 2: -4,5%

Позиция 1: -6%

Позиция 0: -7,5%

2. Увеличение мощности

Позиция 6: +2,5%

Позиция 7: +5%

Позиция 8: +7,5%

Позиция 9: +10%

SW 2  Регулирует скорость выхода блока Ms-Chip на максимальную мощность.

Позиция  1:  на один шаг медленнее

Позиция 2: на 2 шага медленнее

Позиция 3: на 3 шага медленнее

Позиция 4: на 4 шага медленнее

Позиция 5: на 5 шагов медленнее

Позиция 6: на 1 шаг быстрее

Позиция 7: на 2 шага быстрее

Позиция 8: на 3 шага быстрее

Позиция 9: на 4 шага быстрее

Сертификаты

Устройство MS-Chip, прошло ряд сложнейших испытаний при разработке. Имеет Европейский сертификат TUVи Российский РОСТЕСТ.

Возможные проблемы в работе блоков MS-Chip

и методы их устранения.

Если после установки Блока увеличения мощности MS-Chip. Наблюдается нестабильная работа на максимальных оборотах(высоких скоростях), в виде провалов в разгоне, подвисание педали газа, ошибка на приборной панели сообщающая о неисправности в топливной системе. Необходимо выполнить следующие действия, отключить блок увеличения мощности от разъёма,  отщёлкнуть верхнюю крышку, на регуляторе SW3, увеличить показания на 2 пункта. После этого собрать блок и проверить работу чипа на максимальных оборотах.

# Text boxes

SW3        SW2          SW1